## Slide 1: Pamäte

## Slide 2: Obsah
Pamäte -charakteristika
Operačná pamäť RAM
Pevné disky / harddisky
CD
DVD
Blu ray
USB kľúč

## Slide 3: Pamäte – diskové zariadenia
Pamäť je časť počítača, ktorá slúži na dočasné alebo trvalé uchovávanie informácií.
Pamäte charakterizuje ich kapacita a doba prístupu k dátam

## Slide 4: Kapacita pamäte
Kapacita pamäte – množstvo údajov, ktoré môžeme do pamäte vložiť. Jej základnou jednotkou je 1 bit (1b).
1 B (Byte) = 8 b 1kB= 210 B = 1024 B
1MB= 220 B
1GB= 230 B
1TB= 240 B

## Slide 5: Operačná pamäť RAM
  slúži na uchovanie údajov a na uloženie a vykonávanie inštrukcií programov.
  je zložená z integrovaných obvodov a tvorí pamäťový modul.
  pamäť priamo spolupracuje s procesorom
  po vypnutí počítača neuchovávajú údaje
  Kapacita 1,2,4 TB ...

## Slide 6
Vývoj pamäťových modulov

## Slide 7: Pevné disky / harddisky
HDD / pamäťové médium určené k trvalému ukladaniu dát
Štruktúra pevného disku

## Slide 8: HDD
vysoká kapacita – rádovo stovky GB
kratšia prístupová doba
sú umiestnené vnútri základnej jednotky
po vypnutí sa údaje nestrácajú
výrobcovia – SEAGATE, MAXTOR, WESTERN DIGITAL ....

## Slide 9: CD
štandardná veľkosť CD disku je 12 cm ( priemer disku)
CD ROM, CD R, CD RW
kapacita 650-700MB resp. 74-80 minút
relatívne dlhá prístupová doba (nepriamo úmerná násobku rýchlosti CD mechaniky) - 16x/10x/40x – prenos dát - 150kB
prenosné médium
po vypnutí ostávajú údaje

## Slide 10: DVD
má rovnaké rozmery ako CD používa však vyššiu hustotu zápisu  vyššia kapacita
Drážky CD
Drážky DVD

## Slide 11: DVD
DVD nosiče môžu zaznamenávať informácie v dvoch vrstvách a obojstranne a vtedy dosahujú maximálnu kapacitu záznamu.
Štandardná prenosová rýchlosť je 1350 kB.
DVD | Kapacita
1vrstvové 1stranné | 4,7GB
2vrstvové 1stranné | 8,5GB
1vrstvové 2stranné | 9,4GB
2vrstvové 2stranné | 17 GB

## Slide 12
Výroba DVD

## Slide 13: Blu ray BD Porovnanie kapacity DVD a BD
Kapacita je udaná v GB

## Slide 14: Blu ray BD
Blu-ray disk ako DVD. Je to teda disk s priemerom 12 centimetrov.
Niekoľkonásobne väčšiu kapacitu ako DVD.
Najväčší rozdiel je v spôsobe snímania modrým laserom (405nm), ktorý ukladá informácie 0,1 mm pod povrch disku a vďaka kratšej vlnovej dĺžke dokáže uložiť na jedno médium omnoho viac dát.

## Slide 15: USB kľúč
Jednotka alebo USB kľúč je pamäťové médium, ktoré v sebe integruje flash pamäť a rozhranie USB. Používa sa aj názov USB flash, pamäťový kľúč USB, alebo USB flash disk a pod.

## Slide 16: Usporiadanie pamätí podľa kapacity